## Slide 1: ROS 2 Jazzy 入門 04 Publisher / Subscriber（Python）
公式チュートリアル準拠：Writing a simple publisher and subscriber (Python)
立命館大学 ロボット技術研究会 RRST NHKプロジェクト

## Slide 2: この講習の流れ
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 2
01
概要と用語
02
ワーク
スペース
03
パッケージ
04
Pub / Sub
Python
← 今回
05
Pub / Sub
C++
内容は公式ドキュメント ROS 2 Documentation: Jazzy（docs.ros.org/en/jazzy/）に準拠

## Slide 3: 作るもの
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 3
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
・トピックで文字列をやり取りする2つのノード
・talker：データを送る
・listener：トピックを購読して受け取る
・ワークスペースとパッケージの作り方は前回までの資料のとおり
→ Python の基本がわかるとよい
talker
minimal_publisher
listener
minimal_subscriber
topic
String 型

## Slide 4: 手順1 パッケージを作る
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 4
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
新しいターミナルで ROS 2 を読み込み、src で実行（ワークスペース直下ではない）
$ cd ~/ros2_ws/src
$ ros2 pkg create --build-type ament_python \
--license Apache-2.0 py_pubsub

## Slide 5: 手順2 Publisher のコードを用意する
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 5
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
パッケージと同じ名前の Python パッケージのフォルダに移動し、サンプルを取得
$ cd ~/ros2_ws/src/py_pubsub/py_pubsub
$ wget https://raw.githubusercontent.com/ros2/\
examples/jazzy/rclpy/topics/minimal_publisher/\
examples_rclpy_minimal_publisher/publisher_member_function.py
URL は1行で入力
__init__.py の隣に publisher_member_function.py ができる

## Slide 6: publisher_member_function.py（1/2）
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 6
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_msgs.msg import String
class MinimalPublisher(Node):
def __init__(self):
super().__init__('minimal_publisher')
self.publisher_ = self.create_publisher(String, 'topic', 10)
timer_period = 0.5 # seconds
self.timer = self.create_timer(timer_period, self.timer_callback)
self.i = 0
def timer_callback(self):
msg = String()
msg.data = 'Hello World: %d' % self.i
self.publisher_.publish(msg)
self.get_logger().info('Publishing: "%s"' % msg.data)
self.i += 1

## Slide 7: publisher_member_function.py（2/2）
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 7
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
minimal_publisher = MinimalPublisher()
rclpy.spin(minimal_publisher)
# Destroy the node explicitly
# (optional - otherwise it will be done automatically
# when the garbage collector destroys the node object)
minimal_publisher.destroy_node()
rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
main()

## Slide 8: コードを読む：import とクラス
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 8
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_msgs.msg import String
class MinimalPublisher(Node):
・rclpy の Node クラスを使えるようにする
・トピックで送るデータの形として、標準の String 型を読み込む
・この2つがノードの依存先
→ あとで package.xml に書く
・MinimalPublisher は Node を継承したクラス

## Slide 9: コードを読む：コンストラクタ
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 9
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
def __init__(self):
super().__init__('minimal_publisher')
self.publisher_ = self.create_publisher(String, 'topic', 10)
timer_period = 0.5 # seconds
self.timer = self.create_timer(timer_period, self.timer_callback)
self.i = 0
super().__init__ | ノード名を minimal_publisher にする
create_publisher | String 型を topic という名前のトピックに送る。10 はキューの大きさ
create_timer | 0.5 秒ごとに timer_callback を呼ぶ
self.i | コールバックで使うカウンタ
キューの大きさ：受け取りが追いつかないときにためておくメッセージ数の上限（QoS の設定、必須）

## Slide 10: コードを読む：コールバックと main
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 10
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
def timer_callback(self):
msg = String()
msg.data = 'Hello World: %d' % self.i
self.publisher_.publish(msg)
self.get_logger().info(...)
self.i += 1
def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
minimal_publisher = MinimalPublisher()
rclpy.spin(minimal_publisher)
...
rclpy.shutdown()
・timer_callback
→ カウンタの値を入れたメッセージを送る
→ 送った内容をコンソールに表示
・main
→ rclpy を初期化
→ ノードを作る
→ spin() でコールバックが呼ばれ続ける

## Slide 11: 手順2.2 package.xml に依存先を書く
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 11
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
ros2_ws/src/py_pubsub/package.xml を開き、まず説明・作成者・ライセンスを書く
<description>Examples of minimal publisher/subscriber using rclpy</description>
<maintainer email="you@email.com">Your Name</maintainer>
<license>Apache-2.0</license>
その下に、import に対応する依存先を追加
<exec_depend>rclpy</exec_depend>
<exec_depend>std_msgs</exec_depend>
実行時に rclpy と std_msgs が必要、という意味

## Slide 12: 手順2.3 setup.py を編集する
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 12
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
作成者などの項目を package.xml と同じにする
maintainer='YourName',
maintainer_email='you@email.com',
description='Examples of minimal publisher/subscriber using rclpy',
license='Apache-2.0',
entry_points の console_scripts に1行追加
entry_points={
'console_scripts': [
'talker = py_pubsub.publisher_member_function:main',
],
},

## Slide 13: 手順2.4 setup.cfg を確認する
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 13
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
[develop]
script_dir=$base/lib/py_pubsub
[install]
install_scripts=$base/lib/py_pubsub
・自動でこの内容になっているはず
・実行ファイルを lib に置くための設定
→ ros2 run はここから実行ファイルを探す

## Slide 14: 手順3 Subscriber のコードを用意する
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 14
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
$ cd ~/ros2_ws/src/py_pubsub/py_pubsub
$ wget https://raw.githubusercontent.com/ros2/\
examples/jazzy/rclpy/topics/minimal_subscriber/\
examples_rclpy_minimal_subscriber/subscriber_member_function.py
URL は1行で入力
フォルダの中身
__init__.py publisher_member_function.py subscriber_member_function.py

## Slide 15: subscriber_member_function.py（1/2）
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 15
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_msgs.msg import String
class MinimalSubscriber(Node):
def __init__(self):
super().__init__('minimal_subscriber')
self.subscription = self.create_subscription(
String,
'topic',
self.listener_callback,
10)
self.subscription # prevent unused variable warning
def listener_callback(self, msg):
self.get_logger().info('I heard: "%s"' % msg.data)

## Slide 16: subscriber_member_function.py（2/2）
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 16
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
minimal_subscriber = MinimalSubscriber()
rclpy.spin(minimal_subscriber)
# Destroy the node explicitly
# (optional - otherwise it will be done automatically
# when the garbage collector destroys the node object)
minimal_subscriber.destroy_node()
rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
main()

## Slide 17: コードを読む：Subscriber
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 17
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
self.subscription = self.create_subscription(
String,
'topic',
self.listener_callback,
10)
def listener_callback(self, msg):
self.get_logger().info('I heard: "%s"' % msg.data)
・Publisher とほぼ同じ形
・create_subscription は Publisher と同じ引数
→ トピック名と型が一致しないとつながらない
・タイマーは使わない
→ メッセージが届くとすぐコールバックが呼ばれる
・依存先は同じなので、package.xml・setup.cfg はそのまま

## Slide 18: 手順3.2 エントリポイントを追加する
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 18
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
setup.py の talker の下に listener を追加
entry_points={
'console_scripts': [
'talker = py_pubsub.publisher_member_function:main',
'listener = py_pubsub.subscriber_member_function:main',
],
},
保存すれば準備完了

## Slide 19: 手順4 ビルドする
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 19
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
ワークスペースの直下（ros2_ws）で、作ったパッケージをビルド
$ cd ~/ros2_ws
$ colcon build --packages-select py_pubsub

## Slide 20: 手順4 実行する
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 20
出典：ROS 2 Documentation: Jazzy — Tutorials › Writing a simple publisher and subscriber (Python)
ターミナル 1：talker
$ cd ~/ros2_ws
$ source install/setup.bash
$ ros2 run py_pubsub talker
[INFO] [minimal_publisher]:
Publishing: "Hello World: 0"
[INFO] [minimal_publisher]:
Publishing: "Hello World: 1"
...
ターミナル 2：listener
$ cd ~/ros2_ws
$ source install/setup.bash
$ ros2 run py_pubsub listener
[INFO] [minimal_subscriber]:
I heard: "Hello World: 10"
[INFO] [minimal_subscriber]:
I heard: "Hello World: 11"
...
・talker は 0.5 秒ごとに送信。listener は起動した時点の番号から表示される
・止めるときは、それぞれのターミナルで Ctrl + C

## Slide 21: 参考：公式ドキュメント
ROS 2 Jazzy 入門 04 Pub / Sub（Python） 21
・Writing a simple publisher and subscriber (Python)
→ docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-Client-Libraries/Writing-A-Simple-Py-Publisher-And-Subscriber.html
・次の資料
→ 05 Publisher / Subscriber（C++）
図・コードの出典：ROS 2 Documentation（CC BY 4.0）、ros2/examples