## Slide 1: turtle_teleop 講習
PS4 コントローラーで turtlesim を動かす
リポジトリの使い方 ／ ノードの書き換え演習
立命館大学 ロボット技術研究会 RRST NHKプロジェクト
Notes: この講習では、練習用リポジトリを雛形として配布し、問題に合わせて turtle_teleop のノードを自分で書き換えていく。前半でリポジトリの構造と使い方、後半で演習。

## Slide 2: はじめに
turtle_teleop 講習 2
機体を動かすノードと同じ書き方で、PS4 コントローラーから亀を動かす
実機やマイコンがなくても、PC 1台で「コントローラー入力 → 指令値 → Publish」を練習できます
この講習のゴール
1
リポジトリを知る
どこに何があり、どうビルド・更新するのか。メインリポジトリと同じ構造で練習する
2
ノードを読む
joy を受け取り、タイマーで Publish する。teleop_tools のホストノードと同じ形
3
自分で書き換える
問題に沿ってコードを足していき、ビルド・実行・確認を自分で回せるようになる
前提：ROS 2 Jazzy 入門 01〜05（ワークスペース・colcon・パッケージ・Pub/Sub C++）
Notes: 前提は ROS 2 Jazzy 入門 01〜05（特に 05 Pub/Sub C++）。実機がなくても turtlesim で機体の操縦ノードと同じ書き方を練習できる。

## Slide 3: 講習の進め方
turtle_teleop 講習 3
このリポジトリを雛形として配布します。資料の問題を読んで turtle_teleop のノードを自分で書き換えていきます。
1
clone
リポジトリを
取得・ビルド
2
問題を読む
何を入力に
何を変えるか
3
書き換え
PS4_Turtle_
Teleop.cpp
4
ビルド
colcon build
5
確認
launch して
亀を動かす
6
commit
自分の
ブランチへ
問題ごとに 2〜6 を繰り返す
詰まったら：まず ros2 topic echo で「入力が来ているか」「出力が出ているか」を確かめる（後半のデバッグのスライド参照）
解答例は資料の最後（付録）にあります。まずは自分で書いてみてください
Notes: 各問題で「書き換え → ビルド → 実行 → 確認」を1周する。うまくいったらコミットしておくと、壊したときに戻れる。

## Slide 4: リポジトリを知る
練習用リポジトリとメインリポジトリの構造・使い方
01
turtle_teleop 講習 4
Notes: このリポジトリはメインリポジトリ rrst-ros2-ws のフォーク。構造と使い方が同じなので、ここで覚えたことがそのまま本番で使える。

## Slide 5: メインリポジトリと練習用リポジトリ
turtle_teleop 講習 5
練習用リポジトリはメインリポジトリのフォーク（コピー）です。構造・ビルド方法が同じなので、ここで覚えたことはそのまま本番で使えます。
メインリポジトリ
RRST-NHK-Project/rrst-ros2-ws
・機体で実際に使っている ROS 2 パッケージとマイコン側プログラム
・大会に向けて開発が進むリポジトリ
・動作確認済みのものだけを main に入れる
練習用リポジトリ（このリポジトリ）
RRST-NHK-Project/rrst-ros2-ws-practice
・メインのフォーク。共通部品・通信パッケージはそのまま
・機体固有のパッケージは削除済み
・講習用の cpp_pubsub・turtle_teleop を追加
fork
練習用で書いたノードを本番で使うときは、メインリポジトリの同じ場所（teleop_tools など）に持っていけば動きます。
Notes: 練習用はメインのフォーク。構造・ビルド方法・サブモジュールは同じ。練習用では機体固有のパッケージを削除し、講習用のパッケージを追加している。

## Slide 6: ディレクトリ構成
turtle_teleop 講習 6
ディレクトリ | 種類 | 役割
common/ | パッケージ | 共通ヘッダ（PacketController・PID など）。各ノードから include して使う
teleop_tools/ | パッケージ | コントローラーで機体を動かすホストノード（sb_host・ros2can_host など）
serial_bridge/ | サブモジュール | ROS 2 ⇔ マイコンのシリアル通信（旧方式）
ros2can/ | サブモジュール | ROS 2 ⇔ CAN 通信（serial_bridge の後継）
ros2can_example/ | パッケージ | ros2can を使うノードのサンプル
microcontroller-ws/ | サブモジュール | マイコン側（ESP32・STM32・Pico など）のプログラム
cpp_pubsub/ | パッケージ | 入門 05 の Pub/Sub（C++）
turtle_teleop/ | パッケージ | 今回の講習で書き換えるパッケージ
docs/ | 資料 | 講習資料（この資料もここ）
dockerfile / .github/ | 環境・CI | Docker イメージと GitHub Actions の自動ビルド
パッケージ名は小文字のスネークケース（例：turtle_teleop）。大文字は使わないこと
Notes: ワークスペースの src 直下にリポジトリをそのまま clone する構成。サブモジュールは別リポジトリとして管理されている。

## Slide 7: サブモジュール
turtle_teleop 講習 7
serial_bridge・ros2can・microcontroller-ws は別のリポジトリで開発されていて、このリポジトリからは「どのコミットを使うか」だけを記録しています。
# clone 直後：サブモジュールの中身を取得
git submodule update --init --recursive
# 状態の確認（使っているコミットが出る）
git submodule status
# git pull したあとも実行しておく
git pull
git submodule update --init --recursive
よくあるトラブル
・serial_bridge/ が空っぽ
→ submodule update を忘れている
・ビルドで serial_bridge が見つからない
→ 同上。実行してからビルドし直す
・サブモジュール内を書き換えた
→ 本体ではなく、そのリポジトリ側で直す
サブモジュールの中身は、それぞれのリポジトリ（github.com/RRST-NHK-Project/…）で開発されています。
Notes: serial_bridge・ros2can・microcontroller-ws は別リポジトリ。clone しただけでは中身が空なので submodule update が必要。

## Slide 8: ブランチと自動ビルド（CI）
turtle_teleop 講習 8
main
安定版（動作確認済み）
大会・本番で使うのはこちら
develop
最新版（開発中）
普段の開発はこちらで行い、確認できたら main へ
GitHub Actions（.github/workflows）
・push のたびに ros:jazzy でワークスペース全体をビルド
・README のバッジで成功・失敗がわかる
この講習での作業の仕方
# 自分用のブランチを作る（yamada は自分の名前に）
git switch -c practice/yamada
# 問題が解けたらコミット
git add turtle_teleop
git commit -m "問題1 前進・後退"
・main・develop に直接コミットしない
・1つの問題 = 1コミットにすると、戻りやすい
・ビルドが通ってからコミットする
Notes: main は動作確認済み、develop は開発中。push すると GitHub Actions が ROS 2 Jazzy でビルドしてくれる。README のバッジで結果を確認できる。

## Slide 9: 環境構築：clone からビルドまで
turtle_teleop 講習 9
# 1. ワークスペースを作る（作成済みなら不要）
mkdir -p ~/ros2_ws/src
# 2. src の中に clone（末尾の「.」に注意）
cd ~/ros2_ws/src
git clone <練習用リポジトリのURL> .
git submodule update --init --recursive
# 3. 必要なパッケージ（初回のみ）
sudo apt install ros-jazzy-joy ros-jazzy-turtlesim figlet
# 4. ビルド（ワークスペース直下で）
cd ~/ros2_ws
colcon build
source install/setup.bash
ポイント
・clone 先は src の中
→ src/common/ や src/turtle_teleop/ になる
・1パッケージだけビルド
→ --packages-select 名前 を付ける
・ターミナルを開くたびに
→ source install/setup.bash
・ビルドが固まる
→ --parallel-workers 2 で並列数を減らす
URL は GitHub のリポジトリページの「Code」ボタンからコピーする
Notes: src の中に「.」で clone するのがポイント。src/rrst-ros2-ws/ のように1段深くなっても動くが、メインリポジトリの手順と揃える。

## Slide 10: 実機の制御と今回の演習の対応
turtle_teleop 講習 10
実機の機体も今回の演習も、流れは同じです。自分で書くのは真ん中のノードの中身だけ。
実機（メインリポジトリ）
PS4
コントローラー
joy_node
joy パッケージ
/joy
sb_host
teleop_tools
/serial_tx_1
マイコン
serial_bridge 経由
今回の演習
PS4
コントローラー
joy_node
joy パッケージ
/joy
ps4_turtle
turtle_teleop
/turtle1/cmd_vel
turtlesim
亀の画面
sb_host は配列 data_ を、ps4_turtle は速度 twist_ を書き換えて、タイマーで一定周期 Publish する。書き方は全く同じです
Notes: 実機では teleop_tools のホストノードが serial_tx に配列を publish する。今回は同じ形のノードが turtle1/cmd_vel に Twist を publish する。違うのは出力先だけ。

## Slide 11: turtle_teleop を読む
配布したパッケージの構成と、ノードの仕組み
02
turtle_teleop 講習 11
Notes: まずは書き換える前に、配布したパッケージを動かして中身を読む。

## Slide 12: turtle_teleop パッケージの構成
turtle_teleop 講習 12
turtle_teleop/
├── CMakeLists.txt
├── package.xml
├── launch/
│ └── ps4_turtle.launch.py
└── src/
└── PS4_Turtle_Teleop.cpp
ファイル | 役割
PS4_Turtle_Teleop.cpp | ノード本体（ここを書き換える）
ps4_turtle.launch.py | 3つのノードをまとめて起動
CMakeLists.txt | 実行ファイル ps4_turtle を作る
package.xml | 依存パッケージを書く
launch で起動される 3 つのノード
joy_node
パッケージ：joy
コントローラーの入力を /joy に Publish
turtlesim_node
パッケージ：turtlesim
亀の画面。/turtle1/cmd_vel で動く
ps4_turtle
パッケージ：turtle_teleop
/joy を受けて /turtle1/cmd_vel を出す（自作）
Notes: launch ファイルで joy_node・turtlesim・自分のノードの3つをまとめて起動する。書き換えるのは基本的に cpp ファイル1つだけ。

## Slide 13: まずは起動してみる
turtle_teleop 講習 13
# PS4 コントローラーを USB で接続しておく
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select turtle_teleop
source install/setup.bash
ros2 launch turtle_teleop ps4_turtle.launch.py
亀が動かない？
それで正常です。配布状態のノードは速度 0 を送り続けているだけ。これから自分で書き足していきます
起動できたか確認する（別のターミナルで）
コマンド | 確認できること
ros2 node list | /joy_node・/turtlesim・/ps4_turtle_teleop の 3 つがある
ros2 topic echo /joy | スティックを倒すと axes の値が変わる
ros2 topic echo /turtle1/cmd_vel | 0 が 20ms ごとに流れている
ビルド時の「unused parameter ‘msg’」の warning は、問題1で msg を使うと消えます
Notes: 配布状態では亀は動かない。twist_ がずっと 0 のまま Publish されているため。これを問題で書き換えていく。PS4 は USB か Bluetooth で接続しておく。

## Slide 14: ノードの仕組み
turtle_teleop 講習 14
/joy
ps4_listener_callback
入力が来るたびに呼ばれる
twist_
メンバ変数（速度指令）を書き換える
publisher_timer_callback
20ms ごとに twist_ を Publish
/turtle1/cmd_vel
自分で書くのは
赤いコールバックの
中身だけ
void ps4_listener_callback(const sensor_msgs::msg::Joy::SharedPtr msg) {
// コントローラーの入力を取得、使う入力のコメントアウトを外す
// float LS_Y = msg->axes[1]; // 上: +1
// 以降、twist_を操作する
}
・使う入力のコメントアウトを外す
・twist_ に値を入れる
・Publish は書かなくてよい
Notes: Serial_Bridge_Host.cpp と同じ構造。joy のコールバックで twist_ を書き換えるだけで、Publish はタイマーが勝手にやってくれる。コールバックで直接 publish しないのは、送信周期を一定にするため。

## Slide 15: PS4 コントローラーの割り当て（joy_node）
turtle_teleop 講習 15
axes | 入力 | 値
axes[0] | 左スティック 左右 | 左 +1 〜 右 -1
axes[1] | 左スティック 上下 | 上 +1 〜 下 -1
axes[2] | L2（アナログ） | 離す +1 〜 押す -1
axes[3] | 右スティック 左右 | 左 +1 〜 右 -1
axes[4] | 右スティック 上下 | 上 +1 〜 下 -1
axes[5] | R2（アナログ） | 離す +1 〜 押す -1
axes[6] | 十字キー 左右 | 左 +1 / 右 -1
axes[7] | 十字キー 上下 | 上 +1 / 下 -1
buttons | 入力 | buttons | 入力
buttons[0] | × | buttons[7] | R2
buttons[1] | ○ | buttons[8] | SHARE
buttons[2] | △ | buttons[9] | OPTIONS
buttons[3] | □ | buttons[10] | PS
buttons[4] | L1 | buttons[11] | L3
buttons[5] | R1 | buttons[12] | R3
buttons[6] | L2 |  | 
ボタンは押している間だけ 1、離すと 0。スティックは倒し具合に応じて -1.0 〜 +1.0 の小数
番号が違う気がしたら ros2 topic echo /joy を見ながら押して確かめる
Notes: sensor_msgs/msg/Joy の axes（float）と buttons（int）。インデックスは Linux の標準ドライバで PS4 を繋いだ場合。違うコントローラーだと番号が変わるので ros2 topic echo /joy で確かめる。

## Slide 16: 速度指令 Twist と亀の動き
turtle_teleop 講習 16
メンバ | 意味 | 単位
twist_.linear.x | 前進(+)・後退(-) | m/s
twist_.angular.z | 左旋回(+)・右旋回(-) | rad/s
その他 | turtlesim では使わない | -
// 例：前に 1.0 m/s 進みながら左に回る
twist_.linear.x = 1.0;
twist_.angular.z = 0.5;
linear.x
+ 前進
angular.z
+ 左回り
画面の亀は頭の向きに進む。横方向（linear.y）には動かない
最大速度は MAX_LINEAR ・ MAX_ANGULAR（どちらも 2.0）を使う。スティックの値（-1〜1）に掛ければ速度になる
Notes: turtlesim は linear.x（前後）と angular.z（回転）だけを使う。angular.z は反時計回りが正。スティックの左 +1 とそのまま対応するので符号を反転しなくてよい。

## Slide 17: 動かないときの調べ方
turtle_teleop 講習 17
入力 → ノード → 出力 の順に、どこで止まっているかを1つずつ確かめます。
1
入力は来ている？
ros2 topic echo /joy
スティックで axes が変わる。変わらない → 接続・joy_node
2
ノードは動いている？
RCLCPP_INFO(...)
コールバック内で値を表示。出ない → ノード名・トピック名
3
出力は出ている？
ros2 topic echo /turtle1/cmd_vel
値が 0 のまま → 計算・代入の間違い
4
つながっている？
rqt_graph
ノードとトピックの線を図で確認できる
ノードを書き換えたら、必ずビルドし直して launch し直す（source も忘れずに）
Notes: 入力側（/joy）→ ノード → 出力側（/turtle1/cmd_vel）の順に、どこで止まっているかを切り分ける。

## Slide 18: 問題
PS4_Turtle_Teleop.cpp を書き換えて、亀を操縦できるようにする
03
turtle_teleop 講習 18
Notes: 問題1〜4が基本。5・6は発展で、サービスと依存パッケージの追加を扱う。

## Slide 19: 問題一覧
turtle_teleop 講習 19
1
前進・後退
左スティック上下で前後に動かす
基本
2
旋回とデッドゾーン
右スティック左右で回る。小さな傾きは無視
基本
3
ブースト
R1 を押している間だけ速くする
基本
4
低速モード切替
○を押すたびに低速モードを ON/OFF
基本
5
リセット
PS ボタンで亀を初期位置に戻す
発展
6
ペンの ON/OFF
△で軌跡を描く・描かないを切り替え
発展
書き換えるのは turtle_teleop/src/PS4_Turtle_Teleop.cpp の「以降、twist_を操作する」から「twist_の操作ここまで」の間（5・6 は他の場所も）
Notes: 1〜4 はコールバックの中だけで完結する。5・6 はサービスクライアントを使うので、CMakeLists.txt と package.xml も書き換える。

## Slide 20: 問題1 前進・後退
turtle_teleop 講習 20
基本
左スティックを上に倒すと亀が前進、下に倒すと後退するようにしなさい
ヒント
・左スティック上下は axes[1]（上 +1、下 -1）
・LS_Y のコメントアウトを外して使う
・前後の速度は twist_.linear.x
・スティックの値に MAX_LINEAR を掛けると、最大 2.0 m/s になる
// コメントアウトを外す
float LS_Y = msg->axes[1];
// 以降、twist_を操作する
twist_.linear.x = ???;
確認
ros2 topic echo /turtle1/cmd_vel で、上に倒すと linear.x が +2.0、下で -2.0、離すと 0 になる
Notes: 最初の問題。コメントアウトを外して1行足すだけ。値が0になるのは、スティックを離すと axes が 0 に戻るから。

## Slide 21: 問題2 旋回とデッドゾーン
turtle_teleop 講習 21
基本
右スティックを左右に倒すと亀が回転するようにしなさい。さらに、傾きが小さいときは 0 とみなしなさい
ヒント
・右スティック左右は axes[3]（左 +1）
→ angular.z も左回りが +。符号はそのままでよい
・デッドゾーン：|値| が DEADZONE_R 未満なら 0 にする
→ スティックは離しても完全に 0 にならず、亀がじわじわ動くことがある
・絶対値は std::fabs()
→ 左スティックにも DEADZONE_L で同じ処理をする
if (std::fabs(RS_X) < DEADZONE_R) {
RS_X = 0.0;
}
twist_.angular.z = ???;
確認
右スティックで左右に回る。スティックを少しだけ傾けても亀が動かない
Notes: デッドゾーンは実機でも必須。スティックのドリフトでモーターが勝手に回るのを防ぐ。Serial_Bridge_Host にも DEADZONE_L/R がある。

## Slide 22: 問題3 ブースト
turtle_teleop 講習 22
基本
R1 を押している間だけ、前進・旋回の速さが 2 倍になるようにしなさい
ヒント
・R1 は buttons[5]（押している間 1）
→ bool R1 のコメントアウトを外す
・倍率を変数にすると後で楽
→ double scale = R1 ? 2.0 : 1.0;
・linear.x と angular.z の両方に掛ける
確認
R1 を押しながら左スティックを上に倒すと linear.x が 4.0 になる。離すと 2.0 に戻る
Notes: 三項演算子を初めて見る人向けに if 文で書いてもよいと伝える。

## Slide 23: 問題4 低速モード切替
turtle_teleop 講習 23
基本
○ボタンを押すたびに「低速モード（速さ 0.3 倍）」の ON/OFF が切り替わるようにしなさい
ヒント
・「押している間」ではなく「押した瞬間」に1回だけ切り替える
→ コールバックは入力のたびに呼ばれるので、そのまま反転すると何度も切り替わる
・前回の状態を static 変数で覚えておく
→ 今回 1 かつ 前回 0 のときだけ切り替える（立ち上がり検出）
・問題3のブーストと組み合わせてよい
→ 低速 + ブーストで 0.6 倍など
static bool last_circle = false;
static bool slow_mode = false;
// 押した瞬間だけ true
if (CIRCLE && !last_circle) {
slow_mode = !slow_mode;
}
last_circle = CIRCLE;
確認
○を1回押すと RCLCPP_INFO で ON、もう1回で OFF と表示される。ON の間は亀が遅い
Notes: 立ち上がり検出は実機でも頻出（機構の ON/OFF、モード切替）。Serial_Bridge_Host の last_option / option_latch がこれ。

## Slide 24: 問題5 リセット
turtle_teleop 講習 24
発展
PS ボタンを押すと、亀が画面の中央に戻り、描いた線も消えるようにしなさい
ヒント
・turtlesim の /reset サービスを呼ぶ
→ 型は std_srvs/srv/Empty（中身のないリクエスト）
・create_client で クライアントを作る
→ async_send_request で送る（結果は待たなくてよい）
・依存パッケージ std_srvs を追加する
→ include・CMakeLists.txt・package.xml の3か所
・押した瞬間だけ呼ぶ（問題4と同じ）
#include "std_srvs/srv/empty.hpp"
// コンストラクタ
reset_client_ = this->create_client
<std_srvs::srv::Empty>("reset");
// コールバック
auto req = std::make_shared
<std_srvs::srv::Empty::Request>();
reset_client_->async_send_request(req);
確認
PS ボタンで亀が中央に戻る。ターミナルから ros2 service call /reset std_srvs/srv/Empty でも同じ動きになる
Notes: サービスは「頼んで、やってもらう」通信。トピックと違い、呼んだときだけ動く。依存の追加は入門05の手順と同じ。

## Slide 25: 問題6 ペンの ON/OFF
turtle_teleop 講習 25
発展
△ボタンを押すたびに、亀が軌跡を描く・描かないが切り替わるようにしなさい
ヒント
・/turtle1/set_pen サービス（turtlesim/srv/SetPen）
→ r, g, b, width, off を指定する。off = 1 で描かない
・依存パッケージ turtlesim を追加する
→ package.xml の exec_depend は depend に書き換える
・サービスの型は ros2 interface show で調べられる
・色や太さも好きに変えてよい
$ ros2 interface show turtlesim/srv/SetPen
uint8 r
uint8 g
uint8 b
uint8 width
uint8 off
---
確認
△を押すと線が消えた状態で動き、もう一度押すとまた線が描かれる
Notes: ros2 interface show turtlesim/srv/SetPen で中身を見せる。--- の上がリクエスト、下がレスポンス（今回は空）。

## Slide 26: 自由課題
turtle_teleop 講習 26
早く終わった人向け。仕様は自分で決めて OK です。
A
十字キーで定速移動
十字キー上で 1.0 m/s 前進。スティックとどちらを優先するか決める
B
L2・R2 でアクセル
アナログトリガー axes[2]/[5] の押し込み量で速度を変える
C
亀を増やす
/spawn サービス（turtlesim/srv/Spawn）で□を押すと亀が増える
D
壁で止める
/turtle1/pose を Subscribe して、画面の端に近づいたら止める
壁で止めるのは、実機でいう「センサ値（serial_rx）を見て動きを変える」と同じ考え方です。
Notes: 早く終わった人向け。正解はないので、自分で仕様を決めて実装してみる。

## Slide 27: まとめ：実機のノードへ
turtle_teleop 講習 27
 | 今回（turtle_teleop） | 実機（teleop_tools）
書き換える変数 | twist_（Twist） | data_ / PacketController
Publish 先 | /turtle1/cmd_vel | /serial_tx_[ID]
入力の取り方 | msg->axes / buttons | 同じ
デッドゾーン・立ち上がり検出 | 問題2・4 | 同じ書き方
周期送信 | タイマー 20ms | タイマー 20ms
// 実機：左スティックで MD1 を回す（例）
ctrlPkt.setMD(MD1, LS_Y * 255);
// あとはタイマーで serial_tx に Publish
・次の資料
→ serial_bridge 講習 / ros2can 講習
・実機のノード
→ teleop_tools/src/Serial_Bridge_Host.cpp
Notes: 今回やったことは実機のホストノードを書くのとほぼ同じ。twist_ を data_ や PacketController に置き換えれば、そのまま機体が動く。

## Slide 28: 解答例
問題1〜6 の解答例（まずは自分で解いてから見ること）
付録
turtle_teleop 講習 28
Notes: 解答例は一例。動けば書き方は自由。

## Slide 29: 解答例：問題1〜4（コールバック）
turtle_teleop 講習 29
float LS_Y = msg->axes[1];
float RS_X = msg->axes[3];
bool CIRCLE = msg->buttons[1];
bool R1 = msg->buttons[5];
static bool last_circle = false;
static bool slow_mode = false;
// 問題2：デッドゾーン
if (std::fabs(LS_Y) < DEADZONE_L) LS_Y = 0.0;
if (std::fabs(RS_X) < DEADZONE_R) RS_X = 0.0;
// 問題4：押した瞬間だけ切り替え
if (CIRCLE && !last_circle) {
slow_mode = !slow_mode;
RCLCPP_INFO(get_logger(), "slow_mode: %s",
slow_mode ? "ON" : "OFF");
}
last_circle = CIRCLE;
// 問題3：ブースト
double scale = R1 ? 2.0 : 1.0;
if (slow_mode) {
scale *= 0.3;
}
// 問題1・2
twist_.linear.x = LS_Y * MAX_LINEAR * scale;
twist_.angular.z = RS_X * MAX_ANGULAR * scale;
ポイント
・倍率は最後にまとめて掛ける
・デッドゾーンは速度を計算する前に
・last_circle の更新は if の外（毎回）
Notes: 問題1〜4 をまとめた形。static 変数は関数を抜けても値が残るので、前回の状態を覚えておける。

## Slide 30: 解答例：問題5・6（サービスクライアント）
turtle_teleop 講習 30
#include "std_srvs/srv/empty.hpp"
#include "turtlesim/srv/set_pen.hpp"
// コンストラクタ
reset_client_ = this->create_client<std_srvs::srv::Empty>("reset");
pen_client_ = this->create_client<turtlesim::srv::SetPen>(
"turtle1/set_pen");
// コールバック（PS = buttons[10], TRIANGLE = buttons[2]）
if (PS && !last_ps) {
auto req = std::make_shared<std_srvs::srv::Empty::Request>();
reset_client_->async_send_request(req);
}
last_ps = PS;
if (TRIANGLE && !last_triangle) {
pen_off = !pen_off;
auto req = std::make_shared<turtlesim::srv::SetPen::Request>();
req->r = 255; req->g = 255; req->b = 255;
req->width = 3; req->off = pen_off;
pen_client_->async_send_request(req);
}
last_triangle = TRIANGLE;
// メンバ変数
rclcpp::Client<std_srvs::srv::Empty>
::SharedPtr reset_client_;
rclcpp::Client<turtlesim::srv::SetPen>
::SharedPtr pen_client_;
# CMakeLists.txt
find_package(std_srvs REQUIRED)
find_package(turtlesim REQUIRED)
ament_target_dependencies(ps4_turtle
rclcpp sensor_msgs geometry_msgs
std_srvs turtlesim)
<!-- package.xml（exec_depend の turtlesim は消す） -->
<depend>std_srvs</depend>
<depend>turtlesim</depend>
Notes: 黄色が追加した行。クライアントはメンバ変数に持ち、コンストラクタで作る。async_send_request は結果を待たずに戻る。
static bool last_ps, last_triangle, pen_off の宣言（false で初期化）も問題4と同様に必要。package.xml の turtlesim は exec_depend から depend に変える（同じパッケージを二重に書くとエラーになる）。